Ausschreibungstext

1 	MegaCor-Kanalrohre aus PE mit heller, inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite, die in Coextrusion hergestellt ist. Die Überlappungsnaht der einzelnen Wickelbänder liegt unterhalb des Profils. Die Grundwanddicke entspricht der PAS 1065. Dimensionen DN 800 bis DN 2400, nach DIN 16961 sowie DIN EN 13476-3, mit angeformter Muffe und Spitzende, nach statischen Erfordernissen in Baulängen von 6,0 m frei Baustelle liefern, fachgerecht abladen, lagern, zur Einbaustelle transportieren, in den Rohrgraben einbringen, höhen- und fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610, DIN 18300, dem Merkblatt bzgl. Zufüllen von Leitungsgräben und der ZTVE.

Verschweißung nach Angaben des Herstellers:

Statischer Nachweis nach ATV A 127

2	MegaCor Passstück DN ........ nach Beschreibung Pos. 1, zum Lückenschluss bei Zwangspunkt aus PE  mit inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite, die in Coextrusion hergestellt ist; Rohr innen und außen glatt.

3	MegaCor-Tangentialschacht aus PE, nach DIN 16961, tangential im Bereich der geraden Rohrleitung, Auslegung nach Zeichnung und nach statischer Erfordernis.

4	MegaCor -Standardschacht aus PE , nach DIN 16961, mit Sicherheitssteigtritten aus PE, mit eingeschweißtem Gerinne und trittsicherer Berme, untergeschweißtem Boden. Auslegung nach Zeichnung und nach statischer Erfordernis.

Schachtinnendurchmesser ......... mm,

5	MegaCor -Kreuzungsschacht aus PE  nach DIN 16961, mit Sicherheitssteigtritten aus PE, Auslegung nach Zeichnung und nach statischer Erfordernis.

6	Abwinkelung (Bogen) DN ......., wie in Pos. 1.1 bzw. 1.2, beschrieben nach örtlichem Aufmaß durch den AN, wie in Pos. 1.1 bzw. 1.2

Abwinkelung ......... °