Musterleistungsverzeichnis für Flexoren

|  | Baustelleneinrichtung und –räumung An- und Abfahrt sämtlicher Geräte sowie der entsprechenden Materialien Kalibrieren Altrohrleitung DN ___ mm zur Beurteilung des freien Querschnittes kalibrieren. Im Preis enthalten ist die Gestellung und Vorhaltung sämtlicher erforderlichen Geräte, Maschinen und Seile, sowie Personal- und Reisekosten (einschl. Kosten bei Durchführung vor den Sanierungsarbeiten). Wasserhaltung Gestellung/Vorhaltung Die Wasserhaltung umfasst die Gestellung und Vorhaltung der Pumpen einschl. der Schlauchleitungen, Absperrorgane, Kabel etc.. Menge: Q = bis. max. 50 m3/h Förderhöhe: h = bis max. 5,0 m Einsatz wie vor, jedoch Einsatz der Pumpen einschl. Personalkosten für die Überwachung sowie für Ein- und Ausbau, einschl. der notwendigen Absperrorgane Menge: Q = bis. max. 50 m3/h Förderhöhe: h = bis max. 5,0 m Reinigung Kanalrohre mittels Hochdruckspülgerät ordnungsgemäß reinigen und für das Einbringen der Rohre vorbereiten; einschl. Gestellung und Vorhaltung sämtlicher erforderlichen Geräte und Maschinen. Bei den Verunreinigungen wird von einem normalen Verschmutzungsgrad ausgegangen Einsatz Rohrfräsroboter pro Std. Gestellung und Einsatz unseres Rohr-fräsroboters mit Farb-Kameraanlage zum Abfräsen von einragenden Zuläufen und anderen Abflusshindernissen einschl. Personalgestellung Inspektion Kanalfernsehanlage zur Voruntersuchung des zu sanierenden Kanals. Einziehen des Flexoren® - Rohres HD-PE-Inliner aus zusammengeschweißten 3-Schicht-Rohren a 10m Baulänge, mit profilierter Außenoberfläche und glatter Innenfläche, für die zu sanierende Haltung DN_____ liefern und bündig bis an die Schachtwände einbauen. Das Relining ist durch die vorhandenen Schächte auszuführen. Die Erstellung von Start- bzw. Zielbaugruben ist daher nicht vorgesehen. Die Verschweißung der Rohrenden ist mit einem Elektroschweiß-ring automatisch durchzuführen um Schweißwulste und Unebenheiten im Rohr zu vermeiden. Fabrikat : Flexoren( oder gleichwertig Farbe außen: schwarz (UV-Beständig), Farbe innen: silbergrau. Abdichten der Relining – Enden Relining - Enden DN ___ mm / DA ___ mm, entsprechend den Erfordernissen abmauern bzw. abdichten Spaltinjektionen Auffüllen des Ringraumes zwischen neu eingezogenem und Altrohr, DN ___ mm / DA ___ mm, gemäß ATV M 143, Teil 3 mit geeignetem Material, wie z. B. Dämmer oder Porenleichtbeton; einschl. der Gestellung, Vorhaltung und Einsatz der erforderlichen Geräte, sowie Materiallieferung und Personalkosten. Zusätzl. Verbrauch Mehrverbrauch von Füllmaterial wie Dämmer oder Porenleichtbeton Schachtgerinne Aufschneiden der Rohre in den Zwischenschächten und Aufarbeiten der Schachtsohle mit frühfestem Spezialzement. Druckprobe mit dem Prüfmedium Wasser / Luft in Anlehnung an die DIN EN 1610. Inspektion Kanalfernsehanlage zur Abnahme des sanierten Kanals. |
| --- | --- |