LEISTUNGSVERZEICHNIS

Hausanschlußsanierung mit dem

Flexoren ( Relining

Ausschreibungsbeispiel für die alleinige Sanierung von Hausanschlußleitungen, welche im nicht sanierten Sammler angeschlossen sind. Voraussetzung für die Durchführung der Sanierung ist ein Mindestdurchmesser von 200mm im nicht sanierten Sammler.

OZ-Nr.	Menge	Einheit	Text		E.P.		G.P.

Sanierung von

Hausanschlußleitungen

1.1					Kanalreinigung der             Hausanschlußleitung DN 150

Hausanschlüsse DN 150 mittels Hochdruckspülkombi vor den Sanierungsarbeiten nach den Erfordernissen reinigen.

1	lfd.m.

1.2					Hausanschlüsse entsorgen

Hausanschlüsse mit Revisionsschächten bzw. Revisionsklappen während der Dauer der Sanierung entsorgen.

1	Stück

1.3					TV-Voruntersuchung

Hausanschlußleitung, DN 150 mittels TV-Inspektionseinheit vor der Sanierung untersuchen. Die TV-Untersuchung ist mit einer Satellitenkamera vom Sammler oder vom Revisionsschacht aus durchzuführen

1	lfd.m.

1.4					Kalibrierung der Hausanschluß-

leitung

Kalibrieren der zu Sanierung anstehehenden Hausanschlußleitung mittels geeignetem Kaliber zur Feststellung von Rohrdeformationen und Rohrversätzen.

Ausschreibungsbeispiel

OZ-Nr.	Menge	Einheit	Text		E.P.		G.P.

Festgestellte Hindernisse wie überstehende Abzweige, Scherben oder Verwurzelungen sind vor dem Relining zu entfernen.

Die Kalibrierung ist vom Hauptschacht, über den Einbindebereich der Hausanschlußleitung im Sammler, bis zum Revisionsschacht  durchzuführen.

1	Stück

1.5					Flexoren - Relining für Hausan-

schlußleitungen DN 150

Inliner aus geschweißten PE-HD - Rohren (Da/Di 117/102) für die zu sanierende Hausanschlußleitung DN 150 liefern und einbauen.

Das Relining ist vom Hauptschacht über den Einbindebereich der Hausanschlußleitung im Sammler bis zum Revisionsschacht  durchzuführen.

Die Anbindung des Hausanschluß - Reliningrohres erfolgt mittels PE-HD Endplatten am Sammler.

Diese mit einem Filz versehenen Endplatten werden mit Kunstharz getränkt und bis zur Aushärtung des Harzes mit einer Rohrblase an die Sammlerwandung gepreßt .

Hersteller : Maincor oder gleichwertig

Fabrikat : Flexoren( oder gleichwertig

Farbe : Schwarz ( UV-Beständig ) /

innen inspektionsfreundlich hell.

Die Erstellung von Start- bzw. Zielbaugruben ist nicht vorgesehen.

Die Verschweißung der Rohre ist

mit einem Elektroschweißring automa-tisch durchzuführen um  Schweißwulzte und Unebenheiten zu vermeiden.

Der verbleibende Ringspalt ist während der Aushärtung des Kunstharzes zu verfüllen.

1	lfd.m.

1.6					TV-Nachuntersuchung DN 150

Hausanschlußleitung, DN 150 mittels TV-Inspektionseinheit nach der Sanierung zur Dokumentation und Abnahme der ausgeführten Sanierungsarbeiten untersuchen. Die Leistung beinhaltet die Erstellung von Untersuchungsvi-deos und Untersuchungsgrafiken.

1	lfd.m.