Musterleistungsverzeichnis für das Schachtsystem Vario 400

| St | Kontrollschacht (Inspektionsöffnung), rund, DN 400, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht ohne Steigeeinrichtung Schachtkörper bestehend aus Schachtboden und Steigrohr DN 400- wasserdicht miteinander verschweißt-, Steigrohr innen glatt, außen gerippt, Material: PP, Farbe: außen korallenrot, innen hellgrau. Schachtboden mit statisch notwendiger Verrippung und Kabelschutzradien von min. 5 mm am Übergang von der Anschlussmuffe zum senkrechten Steigrohr. Typ G: Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen. Typ RML: Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufen unter 45° (Typ: RML). Berme bis Rohrscheitel hochgezogen. Anschlussdimensionen DN 150 + 200 (KG oder Ultra Rib) Abdeckung ohne Teleskop gusseiserner Abdeckkappe, Belastungsklasse A 15 ( 1,5 to ) gusseiserner Abdeckkappe, Belastungsklasse B 125 ( 12,5 to ) Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125 ( 12,5 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Kunststoff- Manschette (PP) mit Rastelementen als fest fixierbare Verbindung zum Steigrohr. Länge des Teleskoprohres: 950 mm mit Rost u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt mit Lüftung u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt ohne Lüftung o. Schmutzfänger, Deckel verschraubt mit Lüftung u. Schmutzfänger, mit Klemmverschluss (System: Clip) ohne Lüftung o. Schmutzfänger, mit Klemmverschluss (System: Clip) Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400 ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Kunststoff- Manschette (PP) mit Rastelementen als fest fixierbare Verbindung zum Steigrohr. Länge des Teleskoprohres: 950 mm mit Rost u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt mit Lüftung u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt ohne Lüftung o. Schmutzfänger, Deckel verschraubt mit Lüftung u. Schmutzfänger, mit Klemmverschluss (System: Clip) ohne Lüftung o. Schmutzfänger, mit Klemmverschluss (System Clip) Fabrikat: Anger Systemtechnik GmbH oder gleichwertiger Art Zulagepositionen Schachtausführungen wie Position mit außenliegendem Absturz DN 150 mit Rohren und Formstücken gem. DIN 19534 Absturzhöhen gemäß Ausführungsplanung. |
| --- | --- |