Musterleistungsverzeichnis für das Schachtsystem Vario 600

| St | Kontrollschacht (Inspektionsöffnung), rund, DN 600, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht ohne Steigeeinrichtung Schachtboden bestehend aus PP, Farbe: korallenrot, das Bauteil ist mit statisch notwendigen Verrippungen ausgestattet. Typ G: Gerade (180°) durchlaufendem Gerinne Typ RML: Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufen unter 45° (Typ: RML). Berme bis Rohrscheitel hochgezogen. Anschlussdimensionen DN 150-300 (KG oder Ultra Rib) Steigrohr DN 600: Innen glatt, außen gerippt Farbe: außen schwarz; innen inspektionsfreundlich, hell-grau. Baulänge entsprechend der Schachttiefe bzw. Planungsunterlagen. Steigrohr mit unterbrochener Nut zur Aufnahme der Manschetten- dichtung mit Einrastelementen Abdeckungen Lastverteilerplatte aus GGG 50, zur Aufnahme von handelsüblichen BeGu- Abdeckungen für die Belastungsklassen A 15 (1,5 to) bis D 400 (40 to). Lastverteilerrahmen ist bis zu 18 % zur Schachtachse abwinkelbar. Incl. Teleskoprohr Da 560 (800 mm) lang. Der Lastverteilerrahmen ist mit 3 Edelstahlschrauben am Teleskoprohr verschraubbar. Der Lastverteilerrahmen verfügt über Durchbrüche im Bereich der Auflage der Begu- Abdeckung, um mit Hilfe von Ortbeton eine Kraftschlüssige Verbindung zum Straßenaufbau herzustellen. Fabrikat: Anger Systemtechnik GmbH oder gleichwertiger Art Zulagepositionen: Aufsatzsteigrohr DN 600 für Einbautiefen größer 2,60 m |
| --- | --- |