Musterleistungsverzeichnis für das Schachtsystem MonoCor 1000 PP

| St | Einsteigschacht, rund, DN 1000, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 (DIN 19549) bzw. 1986 Teil 1, aus PP. Steigrohr und Konus als Monolithbauwerk mit wasserdicht verschweißtem Schachtboden. Selbstnivellierend, mit Lastverteilerplatte aus Gusseisen mit einem Durchmesser > 116cm zur Aufnahme einer Abdeckung D=785mm, Variabel in der Einbautiefe ohne Sägearbeiten durch verschiebbares Teleskoprohr. Schachtboden bestehend aus PP, im Rotationsguss-Verfahren hergestellt, mit glatter, vollflächiger Aufstandsfläche. Ein- und Auslauf: mit integrierter Ultra-Rib 2 Muffe (DIN EN13476-1) oder wahlweise Anschluss auf KG (DIN EN 13476-2). Typ G; DN ______ Gerade (180°) durchlaufendem Gerinne, (DN 150 bis DN 600) oder Typ RML; DN______ Mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, (DN 150 bis DN 300) oder Typ RL; DN______ 90° Gerinne, (DN 150 bis DN 300) Steigrohr und Schachtkonus monolithisch aus PP im Rotationsverfahren hergestellt DN 1000 (DIN 16961), Außen und Innen profiliert, inkl. GFK-Steigleiter. GFK-Steigleiter mit Edelstahlkonsolen an der Schachtwandung wasserdicht befestigt, so dass eine vertikales herausziehen ohne Werkzeug bei Bedarf jederzeit möglich ist. Die Baulänge der Leiter entspricht der Schachttiefe. Teleskopabdeckung L 15: Belastungsklasse A 15 (1,5 to) ohne Lastverteilerrahmen zur Aufnahme einer handelsüblichen Begu- Abdeckungen der Belastungskasse A 15 Teleskopabdeckung L 106: Belastungsklasse B 125 (12,5 to) oder D 400 (40 to.) mit Lastverteilerrahmen aus GGG zur Aufnahme handelsüblicher Begu- Abdeckungen der Belastungsklassen B,C oder D (Abdeckungen und Betonausgleichsringe sind bauseits zu stellen) Schachttiefe: 1 m bis 5 m Fabrikat: Anger Systemtechnik GmbH oder gleichwertiger Art |
| --- | --- |