Musterleistungsverzeichnis für den Strassenablauf MonoRoad 400

| St | Strassenablauf, rund, DN 400, aus PE Für Aufsätze 300 x 500mm und 500 x 500mm Klasse C250 oder D400 nach DIN EN 124 / DIN 1229 geeignet für Eimer DIN 4052-4 Form A, B, C, und D Strassenablauf, schwarz, monolithisch aus PE im Rotationsgussverfahren hergestellt mit umlaufenden Rippen und Sicke zur Aufnahme einer Dichtung. Zu kombinieren mit einem PE-Aufsatzrahmen 315 x 540mm oder 515 x 540mm mit Teleskoprohr zur Lastabtragung und zur Höhenanpassung. Mit ein oder zwei Ablaufstutzen DN/OD 160mm, 5° geneigt, Anschluss für PVC-KG Rohre nach EN 1401, PP-Rohre nach DIN EN 1852. Bauseits mit einer Säge kürzbar durch vorgefertigte Schnittkanten und mehrfach Sicken am Strassenablauf (Ausführungsabhängig). Die Bettung des PE-Aufsatzrahmen erfolgt in Beton C12/15 gemäß DIN EN 206-1 von min. 15cm Dicke. Strassenablauf MonoRoad 400, Trockenschlamm, h=28cm (ET mit Aufsatz ~46cm +5cm) Art.-Nr.: 66500, mit einem Ablauf DN/OD 160, für Eimer DIN 4052-4 Form B. Strassenablauf MonoRoad 400, Trockenschlamm, h=57cm (ET mit Aufsatz ~75cm +5cm) Art.-Nr.: 66501, mit einem Ablauf DN/OD 160, für Eimer DIN 4052-4 Form B, C oder D. Strassenablauf MonoRoad 400, Trockenschlamm oder Nassschlamm, wahlweise vor Ort herstellbar durch öffnen des Ablaufes, h=58cm (ET mit Aufsatz ~76cm +5cm) Art.-Nr.: 66503, mit zwei Abläufe DN/OD 160, für Eimer DIN 4052-4 Form B, C oder D. Strassenablauf MonoRoad 400, Trockenschlamm oder Nassschlamm, wahlweise vor Ort herstellbar durch öffnen des Ablaufes, h=87cm (ET mit Aufsatz ~105cm +5cm) Art.-Nr.: 66504, mit zwei Abläufe DN/OD 160, für Eimer DIN 4052-4 Form A, B, C oder D. PE-Aufsatzrahmen 315 x 540mm mit Teleskoprohr, Art.-Nr.: 66520, Teleskopbereich 5cm Für Aufsatz 300 x 500mm Klasse C250 oder D400 mit oder ohne Eimer. PE-Aufsatzrahmen 315 x 540mm mit Teleskoprohr, Art.-Nr.: 66522, Teleskopbereich 15cm Für Aufsatz 300 x 500mm Klasse C250 oder D400 mit oder ohne Eimer. PE-Aufsatzrahmen 515 x 540mm mit Teleskoprohr, Art.-Nr.: 66521, Teleskopbereich 5cm Für Aufsatz 500 x 500mm Klasse C250 oder D400 mit oder ohne Eimer. Dichtung DN 400, Art.-Nr.: 06342 Fabrikat: Anger Systemtechnik GmbH oder gleichwertiger Art |
| --- | --- |