Inhaltsverzeichnis ASS 500:

- Schachtböden mit Anschluss KG, DN 150 bis DN 300		Seite 2

- Schachtböden mit Anschluss Ultra Rib 2, DN 150 bis DN 300	Seite 3

- Steigrohre DN 500, Länge 0,40m bis 3,20m				Seite 4

- Abdeckungen Klasse A – D						Seite 6

- Zubehör 									Seite 7

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 150 KG, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring pro Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 200 KG, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring pro Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 250 KG, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring pro Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 300 KG, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring pro Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 150 KG, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring je Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 200 KG, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring je Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 250 KG, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring je Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 300 KG, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe KG und einem Dichtring je Muffe. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 150 Ultra Rib 2, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 200 Ultra Rib 2, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 250 Ultra Rib 2, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 300 Ultra Rib 2, Typ G

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 150 Ultra Rib 2, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 200 Ultra Rib 2, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 250 Ultra Rib 2, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Systemschacht 500 – Schachtboden Anschluss DN 300 Ultra Rib 2, Typ RML

aus PP, rund, aus Kunststofffertigteilen gemäß DIN EN 476 mit Zulassung des DIBt und statischen Nachweis zu Verkehrs-, Boden- und Grundwasserlast sowie Auftriebsnachweis. Schacht mit gerade (180°) durchlaufendem Gerinne und zwei zusätzlichen Zuläufe unter 45°, jeweils mit Anschlussmuffe Ultra Rib 2. Berme bis Rohrscheitel hochgezogen.

Farbe: korallenrot. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 0,40m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 0,80m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 1,20m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 1,60m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 2,00m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 2,40m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 2,80m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Steigrohr, Länge: 3,20m

Steigrohr DN 500, als rippenverstärktes Vollwandrohr mit heller, glatter Innenoberfläche und profilierter rotbrauner Außenoberfläche gemäß DIN 16 961, Teil 1 und 2, ungeschäumt und ungefüllt, inkl. Dichtring zur Verbindung mit dem Schachtboden. Ringsteifigkeit SN 10 nach DIN EN ISO 9969.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Schachtabdeckung KGKG 500 – Klasse A

Abdeckkappe aus Guss, Belastungsklasse A 15 ( 1,5 to ) mit Kindersicherung, zur Auflage direkt auf das Steigrohr DN 500.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 400 o. L.  – Klasse B

Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125  ( 12,5 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel verschraubt, ohne Lüftung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 400 m. L.  – Klasse B

Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125  ( 12,5 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel verschraubt, mit Lüftungsöffnung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 400 clip o.L.  – Klasse B

Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125  ( 12,5 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel mit Klemmverschluss, ohne Lüftung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 400 clip m.L.  – Klasse B

Teleskopabdeckung Belastungsklasse B 125  ( 12,5 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel mit Klemmverschluss, mit Lüftung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 75 o. L.  – Klasse D

Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400  ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel verschraubt, ohne Lüftung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 75 m. L.  – Klasse D

Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400  ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel verschraubt, mit Lüftung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 400 – Teleskopabdeckung L 75 clip o. L.  – Klasse D

Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400  ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel mit Klemmverschluss, ohne Lüftung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 75 clip m. L.  – Klasse D

Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400  ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel mit Klemmverschluss, mit Lüftung.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 75 TWD  – Klasse D

Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400  ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel verschraubt, tagwasserdicht.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L 75 TWD+R  – Klasse D

Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400  ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel verschraubt, tagwasserdicht und rückstausicher.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Teleskopabdeckung L61 mit Rost  – Klasse D

Teleskopabdeckung Belastungsklasse D 400  ( 40 to ) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Dichtmanschette als Verbindungselement zum Steigrohr. Deckel mit Einlaufrost.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 - Schmutzfänger

Schmutzfänger aus PE-HD für Abdeckungen L 400 (Klasse B) und L 75 (Klasse D).

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€

- Anger Schachtsystem 500 – Abzweigstutzen mit Kugelgelenk

Abzweigstutzen für nachträglichen Anschluss am Steigrohr DN 500. Anschluss KG in DN 150 oder DN 200 in alle Richtungen um 7,5°abwinkelbar.

0  Stück                          Einzelpreis: ____________€           Gesamtpreis:____________€