Musterleistungsverzeichnis Fahrsiloschachtsystem  500

| St | Schacht zur Entwässerung von Siloflächen, rund, DN 500, aus Polypropylen. Schachtgrundkörper bestehend aus PP, Farbe: außen korallenrot, innen hellgrau. Das Bauteil ist mit statisch notwendiger Verrippung versehen, DN 500, innen glatt und außen gerippt entspr. DIN 16961. Teleskopabdeckung mit Teleskoprohr, Belastungsklasse D 400 (40 to) mit gusseisernem Schachtrahmen und -deckel, sowie Gummi-Manschette als Verbindung zum Schachtgrundkörper, mit Rost u. Schmutzfänger, Deckel verschraubt Anschlussdimensionen der Ausläufe DN 150 Ultra Rib 2 zum verschweißen mittels Ultra Rib 2-Schweißring an einem Ultra Rib 2 Rohrsystem, Spitzende oder Muffe Schachtboden mit 2 vertikale Einläufe im Boden DN 150, als Muffe ausgeführt, zur wahlweise Aufnahme eines Verschlussstopfens mit Dichtung und 2 übereinander angeordnete Ausläufe DN 150 deren Abstand den Einsatz von EPS-Verlegekissen in Huckepack-Ausführung sicher stellt. Schachtboden mit verschweißter Bodenplatte für eine vollflächige Aufstandsfläche. Fabrikat: Anger Systemtechnik GmbH oder gleichwertiger Art |
| --- | --- |