Musterleistungsverzeichnis für Maincor Verlegekissen

| St | Verlegekissen aus EPS- Formteilen (expandierbarer Polystyrol- Hartschaum) weiß mit einer Dichte von 35 kg/m³ nach DIN EN 13163 zur Aufnahme von Kunststoffrohrsystemen. Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: Anger Verlegekissen oder gleichwertig. Plan- und fluchtgerecht auf das vorhandene Kiesauflager einbauen. Das Merkblatt für die Verwendung von EPS- Hartschaumstoffen beim Bau von Straßendämmen ist zu beachten. Single Verlegekissen: Verlegekissen Single DN 150, Baulänge 1m Da-Rohr 170mm Da-Muffe 195mm Verlegekissen Single DN 200, Baulänge 1m Da-Rohr 225mm Da-Muffe 258mm Verlegekissen Single DN 250, Baulänge 1m Da-Rohr 280mm Da-Muffe 320mm Verlegekissen Single DN 300, Baulänge 1m Da-Rohr 335mm Da-Muffe 384mm Verlegekissen Single DN 400, Baulänge 1m Da-Rohr 450mm Da-Muffe 510mm Verlegekissen Single DN 500, Baulänge 1m Da-Rohr 560mm Da-Muffe 628mm Verlegekissen Single DN 600, Baulänge 1m Da-Rohr 670mm Da-Muffe 747mm Twin- Verlegekissen: Verlegekissen Twin DN 300/200, Baulänge 1m Rohr 1: Da-Rohr 335mm, Da-Muffe 384mm Rohr 2: Da-Rohr 250mm, Da-Muffe 258mm Verlegekissen Twin DN 400/200, Baulänge 1m Rohr 1:Da-Rohr 450mm, Da-Muffe 510mm Rohr 2:Da-Rohr 250mm, Da-Muffe 258mm |
| --- | --- |