Musterleistungsverzeichnis für Anger UltraSchacht 600 PP

Das Schachtsystem besteht aus 3 Teilen:

einem Bodenteil (ab Seite 1),

einem Steigrohr (auf Seite 2) und

einem Teleskopadapter bzw. Betonauflagering (auf Seite 3).

Bitte UltraSchacht DN 600 entsprechend zusammenstellen.

| St St St | Anger UltraSchacht 600 PP, Schachtboden Gerinne gerade Kontrollschacht DN 600 aus Polypropylen entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 Auftriebssicher ohne zusätzliche Maßnahmen bis 5 m Grundwasser bei 6 m Einbautiefe, Verkehrslasten bis SLW 60. Dreiteiliges Schachtsystem bestehend aus: Schachtboden, Steigrohr (innen / außen gewellt) und Teleskoprohr mit Adapter bzw. Betonauflagering. Schachtboden DN 600 mit geschlossener, glatter Aufstandsfläche, ohne Gefälle, Farbe: schwarz. Flexible Anschlüsse für glattwandige Rohrsysteme DN/OD 160 bis 400 abwinkelbar bis 7,5° in jede Richtung. gerades Gerinne 180° - Anschlüsse DN/OD 160, 200, 250, 315, 400 Anger UltraSchacht 600 PP, Schachtboden Gerinne abgewinkelt 150° / 210° Kontrollschacht DN 600 aus Polypropylen entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 Auftriebssicher ohne zusätzliche Maßnahmen bis 5 m Grundwasser bei 6 m Einbautiefe, Verkehrslasten bis SLW 60. Dreiteiliges Schachtsystem bestehend aus: Schachtboden, Steigrohr (innen / außen gewellt) und Teleskoprohr mit Adapter bzw. Betonauflagering. Schachtboden DN 600 mit geschlossener, glatter Aufstandsfläche, ohne Gefälle, Farbe: schwarz. Flexible Anschlüsse für glattwandige Rohrsysteme DN/OD 160 bis 315 abwinkelbar bis 7,5° in jede Richtung. abgewinkeltes Gerinne 150° / 210° - Anschlüsse DN/OD 160, 200, 250, 315 Anger UltraSchacht 600 PP, Schachtboden Gerinne abgewinkelt 120° / 240° Kontrollschacht DN 600 aus Polypropylen entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 Auftriebssicher ohne zusätzliche Maßnahmen bis 5 m Grundwasser bei 6 m Einbautiefe, Verkehrslasten bis SLW 60. Dreiteiliges Schachtsystem bestehend aus: Schachtboden, Steigrohr (innen / außen gewellt) und Teleskoprohr mit Adapter bzw. Betonauflagering. Schachtboden DN 600 mit geschlossener, glatter Aufstandsfläche, ohne Gefälle, Farbe: schwarz. Flexible Anschlüsse für glattwandige Rohrsysteme DN/OD 160 bis 315 abwinkelbar bis 7,5° in jede Richtung. abgewinkeltes Gerinne 120° / 240° - Anschlüsse DN/OD 160, 200, 250, 315 Anger UltraSchacht 600 PP, Schachtboden Gerinne abgewinkelt 90° / 270° Kontrollschacht DN 600 aus Polypropylen entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 Auftriebssicher ohne zusätzliche Maßnahmen bis 5 m Grundwasser bei 6 m Einbautiefe, Verkehrslasten bis SLW 60. Dreiteiliges Schachtsystem bestehend aus: Schachtboden, Steigrohr (innen / außen gewellt) und Teleskoprohr mit Adapter bzw. Betonauflagering. Schachtboden DN 600 mit geschlossener, glatter Aufstandsfläche, ohne Gefälle, Farbe: schwarz. Flexible Anschlüsse für glattwandige Rohrsysteme DN/OD 160 bis 315 abwinkelbar bis 7,5° in jede Richtung. abgewinkeltes Gerinne 90° / 270° - Anschlüsse DN/OD 160, 200, 250, 315 Anger UltraSchacht 600 PP, Schachtboden mit T-Kreuzung Kontrollschacht DN 600 aus Polypropylen entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 Auftriebssicher ohne zusätzliche Maßnahmen bis 5 m Grundwasser bei 6 m Einbautiefe, Verkehrslasten bis SLW 60. Dreiteiliges Schachtsystem bestehend aus: Schachtboden, Steigrohr (innen / außen gewellt) und Teleskoprohr mit Adapter bzw. Betonauflagering. Schachtboden DN 600 mit geschlossener, glatter Aufstandsfläche, ohne Gefälle, Farbe: schwarz. Flexible Anschlüsse für glattwandige Rohrsysteme DN/OD 160 bis 315 abwinkelbar bis 7,5° in jede Richtung. Gerinne gerade mit zusätzlichem Zulauf bei 90°/270° - Anschlüsse DN/OD 160, 200, 250, 315 Anger UltraSchacht 600 PP, Schachtboden mit X-Kreuzung Kontrollschacht DN 600 aus Polypropylen entsprechend DIN EN 13598-2 und DIN EN 476 Auftriebssicher ohne zusätzliche Maßnahmen bis 5 m Grundwasser bei 6 m Einbautiefe, Verkehrslasten bis SLW 60. Dreiteiliges Schachtsystem bestehend aus: Schachtboden, Steigrohr (innen / außen gewellt) und Teleskoprohr mit Adapter bzw. Betonauflagering. Schachtboden DN 600 mit geschlossener, glatter Aufstandsfläche, ohne Gefälle, Farbe: schwarz. Flexible Anschlüsse für glattwandige Rohrsysteme DN/OD 160 bis 315 abwinkelbar bis 7,5° in jede Richtung. Gerinne gerade mit 2 zusätzlichen Zuläufen bei 90° und 270° - Anschlüsse DN/OD 160, 200, 250, 315 Anger UltraSchacht 600 PP, Steigrohr PP DN 600, Länge 1,0 m Steigrohr aus Polypropylen, außen und innen gewellt, DN / ID 600, Farbe: rotbraun, mit Dichtung zum Schachtboden Baulänge: 1,0 m Anger UltraSchacht 600 PP, Steigrohr PP DN 600, Länge 1,5 m Steigrohr aus Polypropylen, außen und innen gewellt, DN / ID 600, Farbe: rotbraun, mit Dichtung zum Schachtboden Baulänge: 1,5 m Anger UltraSchacht 600 PP, Steigrohr PP DN 600, Länge 2,0 m Steigrohr aus Polypropylen, außen und innen gewellt, DN / ID 600, Farbe: rotbraun, mit Dichtung zum Schachtboden Baulänge: 2,0 m Anger UltraSchacht 600 PP, Steigrohr PP DN 600, Länge 3,0 m Steigrohr aus Polypropylen, außen und innen gewellt, DN / ID 600, Farbe: rotbraun, mit Dichtung zum Schachtboden Baulänge: 3,0 m Anger UltraSchacht 600 PP, Steigrohr PP DN 600, Länge 6,0 m Steigrohr aus Polypropylen, außen und innen gewellt, DN / ID 600, Farbe: rotbraun, mit Dichtung zum Schachtboden Baulänge: 6,0 m Anger UltraSchacht 600 PP, Teleskopadapter aus PP, Kl. A 15 / B 125 Teleskopadapter aus Polypropylen mit Dichtung zum Steigrohr, zur Aufnahme einer handelsüblichen Abdeckung Kl. A (1,5 t) nach DIN EN 124, DIN 1229 oder Abdeckung Kl. B (12,5 t) nach DIN 4271, DIN EN 124, DIN 1229, DIN 19596. Lichte Weite DN 600. Aufnahmedurchmesser des Adapters Di = 770 mm Teleskopierbereich 26 cm Anger UltraSchacht 600 PP, Teleskopadapter aus PP, Kl. D 400 Teleskopadapter aus Polypropylen mit Dichtung zum Steigrohr, zur Aufnahme einer handelsüblichen Abdeckung Kl. D (40 t) nach DIN EN 124, DIN 1229 oder Abdeckung Kl. B (12,5 t) nach DIN 4271, DIN EN 124, DIN 1229, DIN 19596. Lichte Weite DN 600. Aufnahmedurchmesser des Adapters Di = 850 mm Teleskopierbereich 26 cm Anger UltraSchacht 600 PP, Betonauflagering Kl. D 400 Betonauflagering zur Aufnahme einer handelsüblichen Abdeckung Kl. D (40 t) nach DIN EN 124, DIN 1229, DIN 19584. Lichte Weite DN 600. Aufnahmedurchmesser des Adapters Di = 795 mm Anger UltraSchacht 600 PP, Teleskopabdeckung aus PP, Kl. A 15 Teleskopabdeckung Kl. A (1,5 t), begehbar, aus Polypropylen DN 600, bestehend aus Teleskoprohr, Rahmen und Abdeckung mit Kindersicherung, inkl. Dichtung zum Steigrohr. Teleskopierbereich 25 cm Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, 45768 Marl Fabrikat: Anger UltraSchacht DN 600 PP oder gleichwertiger Art |
| --- | --- |